Rosenbauer Utsvingbare stativ og Utsvingbare vegger

Rosenbauer Utsvingbare stativ og Utsvingbare vegger er en profesjonell løsning for å møte økt behov for lagringskapasitet i kjøretøyer. De muliggjør full utnyttelse av plassen i skaprommene.

Kraftig bæreevne grunnet solid stålramme.

Stort utvalg muliggjør fleksible løsninger.

Utsvingene gir hurtig adgang til det utstyret som er montert inne i bilen.

Automatisk lås i indre og ytre stilling.

Utsvingbar vegg med hyller utnytter hele skapets høyde.

Max. kapasitet  80 kg; derfor ideell for lamper, bekledning, håndverktøy osv.

Utsvingbart stativ for lagring i en høyde.

Max. kapasitet opp til 200 kg , derfor ideell for tungt utstyr som strømgeneratorer, hydraulikkaggregater osv.

# Generell informasjon om Rosenbauer Utsvingbare stativ og Utsvingbare vegger.

Alle Utsvingbare vegger/stativ er tilgjengelige med hengsling til “høyre” eller til “venstre” (vær oppmerksom på de respektive artikkelnummer!)

## Definisjon av hengslingen:

( Sett ovenfra)

## Konstruksjon:

Stålramme, lakkert i rød RAL 3000 som standard, kan leveres i andre farger på forespørsel.

Hyller, verktøyvegger og bunner utført i eloksert dørkaluminium.

Hengsler med kraftig stålbolt/brakett og messingforing.

Fester og braketter for utstyr er ikke inkludert i leveringsomfanget. Dette kan imidlertid leveres mot tillegg fra vårt velfylte sortiment.

De forslagene til innmontering som er beskrevet her passer kanskje ikke i deres tilfelle, og må ses i sammenheng med den aktuelle bilen.

# Utsvingbar vegg med hyller – medium høyde

For lett utstyr som hansker, tau osv.

Innmontering i skaprom over hjulkasser.

Max. kapasitet: 80 kg.

Automatisk lås i transportposisjon og 90°.

## Bestillingsinformasjon:

Ett komplett sett består av ramme med lås, øvre og nedre konsoll, doblingsplate for øvre konsoll, samt en hylle. Opp til 3 hyller kan monteres på veggen.

|  | Artikkelnummer |
| --- | --- |
|  | Høyre | Venstre |
| Sett med hylle 400 mm dybde | 031176-002 | 031176-001 |
| Sett med hylle 450 mm dybde | 031176-004 | 031176-003 |
| 1 ekstra hylle 400 mm dybde | 054895-001 | 054895-001 |
| 1 ekstra hylle 450 mm dybde | 051221-001 | 051221-001 |

Andre dimensjoner på forespørsel

Utsvingbar vegg – med verktøyplate

For håndverktøy, røykdykkerapparater, osv.

Innmontering i fremre siderom.

Max. kapasitet: 80 kg.

Automatisk lås i transportposisjon, samt 90° og 125°.

## Bestillingsinformasjon:

## Ett komplett sett består av ramme med lås, øvre og nedre konsoll, doblingsplate for øvre konsoll, samt veggplate. Opp til 3 hyller kan monteres på rammen på baksiden av veggplaten.

|  | Artikkelnummer |
| --- | --- |
|  | Venstre | Høyre |
| Sett med verktøyvegg 1050mm høyde | 031177-002 | 031177-001 |
| Sett med verktøyvegg 1150mm høyde | 031177-004 | 031177-003 |
| 1 hylle 350mm dybde | 055015-003 | 055015-003 |
| 1 hylle 400mm dybde | 054895-003 | 054895-003 |

Andre størrelser på forespørsel

# Text boxes

Minimum nødvendig plass

Minimum nødvendig plass

Venstre

Høyre